Inhoudsopgave:

0.	Wijziging ten opzichte van vorige versie	2

1.	Toepassingsgebied	2

2.	Plaats en doel van dit document	2

2.1.	Document verwijzingen	2

3.	Algemeen	2

3.1.	Legenda	3

3.2.	Symbolen	6

3.3.	Algemene richtlijnen bij het stuffen	7

4.	ETTS stufmethode	8

4.1.	Inleiding	8

4.2.	Persoonlijke beschermingsmiddelen	8

4.3.	Stufmethode	9

4.4.	Aanbrengen spanband	27

5.	Blikpakketten stufmethode	31

5.1.	Inleiding	31

5.2.	Persoonlijke beschermingsmiddelen	31

5.3.	Stufmethode	32

6.	Restrollen	41

6.1.	Inleiding	41

6.2.	Persoonlijke beschermingsmiddelen	41

6.3.	Stufmethode (standaard methode)	42

6.4.	Stufmethode met sluitrol	54

6.5.	Gemengde stufmethode	60

6.6.	China-rollen	645

6.7.    Onderteunen van een sluitrol………………………………………………………………………….…..66

7.	Horizontale rollen van 6.5 tot 8.5 ton	67

7.1.	Inleiding	67

7.2.	Persoonlijke beschermingsmiddelen	67

7.3.	Configuratie	68

7.4.	Monteren beun	69

7.5.	Plaatsen van een rol op een (kleine) beun	71

7.6.    Stufmethode…………………………………………………………………………………………………76

8.        Horizontale rollen van 8.5 tot 13.5 ton…………………………………………………………………………..84

8.1.    Inleiding………………………………………………………………………………………………………84

8.2.    Persoonlijke beschermingsmiddelen..........………………………………………………………………84

8.3.    Samenstellen van beunen voor zware rollen…..………………………………………………………...85

8.4.    Prefabriceren van houtendelen tbv stuffen……………………………………………………………….91

8.5.    Stuffen van rollen…………………………..……………………………………………………………….92

9.       Laden van Bolsters……………………………………………………………………………………………..…103

9.1.    Inleiding……………………………………………………………………………………………………..103

9.2.    Persoonlijke beschermingsmiddelen…………………………………………………………………….103

9.3.    Stufmethode………………………………………………………………………………………………..104

9.4.    belading van bolsters aan de hand van foto’s………………………………………………………….115

9.5.    Voorbeeld foto’s afdekken bolsters……………………………………………………………………...117

# Wijziging ten opzichte van vorige versie

- Koptekst aangepast: Handleiding container stuffen met Ettsen pakketten en rollen horizontaal

- 6	Titel hoofdstuk gewijzigd in “Restrollen”.

- 7.1:	tekst aangepast: “indien de klant dat wenst” verwijderd.

Titel hoofdstuk gewijzigd in “Horizontale rollen 6.5 tot 8.5 ton”

- 8.	Toegevoegd: horizontale rollen van 8.5 tot 13.5 ton

- 9.	Verplaatst van hoofdstuk 6 naar hoofdstuk 9

Toegevoegd: 9.4 en 9.5, Foto voorbeelden van beladen en afdekken

# Toepassingsgebied

Deze regeling is van toepassing voor:

- SPME R&C OSL S&W

# Plaats en doel van dit document

Doel van het stufboek is de methode van stuffen stap voor stap duidelijk te maken. Om veilig transport van containers met staalproducten mogelijk te maken, is het van belang dat deze handleiding gevolgd wordt.

## Document verwijzingen

(hyperlinks)

# Algemeen

In dit stufboek wordt gewerkt met tekeningen om de methode van stuffen stap voor stap duidelijk te maken. De verschillende onderdelen (balken, keggen, rolblokken) hebben ieder een eigen kleur gekregen om snel te kunnen zien welk soort hout, met welke afmetingen benodigd is.

In dit hoofdstuk wordt per onderdeel uitgelegd wat waar voor staat en welke symbolen worden gebruikt. Maten worden weergegeven in centimeters. Tevens worden in dit hoofdstuk de algemene richtlijnen bij het stuffen van containers aangegeven.

## Legenda

| Tekening | Omschrijving |
| --- | --- |
|  | Containerbalk Balk van 240 × 7,5 × 7,5 Past precies in de breedte van een container tussen de meer naar buiten gelegen delen van de wandprofielen |
|  | Tiener 50 Balk van 50 × 10 × 10 |
|  | Tiener 80 Balk van 80 × 10 × 10 |
|  | Beunhout Balk van 120 × 7,5 × 7,5 |
|  | Halve maan (rolblok) Kant en klare balk met uitsparing |
|  | Platte keg (S-keg) Kant en klare houten wig |
|  | A-keg Kant en klare houten wig met een grotere hoek dan de platte keg |

|  | Lange balk Balk van 160 × 10 × 10 |
| --- | --- |
|  | Blok Balk van 18 × 10 × 10 cm |
|  | Bielsblok Blok van 50 × 20 × 15 cm |
|  | Warmbandlat In 2 lengtematen: 30 x 7,5 x 2 cm 50 x 7,5 x 2 cm |
|  | Schaaldeel 2" (Half) 5 x 12 x 50 cm |
|  | Kruisgesp Bij het met spanbanden vastzetten van ETTS rollen wordt een kruisgesp gebruikt om een kruisverband aan te leggen. |
|  | Spanband Cordstrap spanband: type CW105, 32 mm, 2300 daN |
|  | Hygrobag (droogzak) Zak met droogmiddelen om vocht uit de lucht te halen tijdens de reis. Om problemen met condensatie in de container te voorkomen worden deze zakken toegevoegd. |

## Symbolen

| Symbool | Omschrijving |
| --- | --- |
|  | Aandachtspunt Dit teken geeft extra uitleg indien nodig bij de wijze van handelen. De zwarte lijn wijst eventueel naar de plek waar de extra uitleg over gaat. Staat er geen lijn, dan geldt de opmerking voor de gehele stap. |
|  | Spijker Een spijker geeft grofweg de plaats weer waar een spijker gebruikt moet worden. Moet deze onder een hoek gebruikt worden dan staat hier een boogje en een lijntje met horizontaal in om dit weer te geven. In een aandachtspunt wordt de grootte van de hoek weergegeven. |
|  | Hulplijn Helpt de plaatsing van lading te bepalen. Deze lijn staat alleen in de tekening en bestaat niet in werkelijkheid. |
|  | Aantal-rondje Dit symbool geeft het totaal aantal spijkers weer die in een stap gebruikt moeten worden. |

## Algemene richtlijnen bij het stuffen

Bij het stuffen van containers altijd de volgende richtlijnen in acht nemen:

- Een container qua gewichtsverdeling zo symmetrisch mogelijk beladen. Dit geldt zowel in de lengte- als in de breedterichting van de container.

- De belasting op de vloer van de container over een zo groot mogelijk oppervlak verdelen.

- Alle lading opsluiten zodat de lading niet kan gaan schuiven. Dit geldt zowel in lengte- als in de breedterichting van de container.

- Draagbalken onder rollen altijd zo breed mogelijk onder rollen plaatsen.

- Al het in de containers gebruikte hout dient een HT-behandeling te hebben gehad en voorzien te zijn van stempels met het nummer HT ISPM NL-135.

Door de hitte-behandeling die het hout ondergaat worden levende organismen in het hout gedood en worden deze niet buiten hun leefgebied verspreid.

Al het in 3.1 genoemde  hout dient voorzien te zijn van deze stempels en bij het stuffen zichtbaar te zijn.

- Gezaagd hout waar van geen stempel zichtbaar is, mag NIET gebruikt worden

# ETTS stufmethode

## Inleiding

ETTS rollen zijn rollen verpakkingsstaal op hun kant. Deze staan op een plastic- of houten rolvlonder. Afhankelijk van gewicht passen er 2, 3 of 4 ETTS rollen in een 20’ container. Bij elke stap wordt aangegeven voor welke hoeveelheid rollen welke tekening geldt.

## Persoonlijke beschermingsmiddelen

|  | Alleen bij werken met bandstaal en hout |
| --- | --- |
|  | Alleen bij werken met bandstaal |

## Stufmethode

Stap 1 - Plaatsen achterstempel

Stap 2 - Achterstempel onderling verbinden

Bij 4 ETTS rollen: ga naar stap 3

Stap 3 - Achterstempel vastnagelen in de containervloer

Stap 4 - Plaatsen ETTS rol

3 ETTS rollen

Stap 5 -  Plaatsen tussenstempel

Stap 6 - Tussenstempel onderling verbinden

Stap 7 - Tussenstempel vastnagelen in de containervloer

Stap 8 - Plaatsen volgende ETTS rol(len)

Bij 2 ETTS rollen: 	stap 4 herhalen

Bij 3 ETTS rollen: 	stap 4 - 7 herhalen,

stap 4 herhalen

Bij 4 ETTS rollen: 	stap 4 - 7 herhalen,

stap 4 - 7 herhalen,

stap 4 herhalen

Stap 9 - Plaatsen zijstempels

Stap 10 - Afkeggen zijstempels

Stap 11 - Zijstempels onderling verbinden

Stap 12 - Zijstempels vastnagelen in de containervloer

Stap 13 - Spanbanden aanbrengen

Voor een exacte beschrijving van het aanbrengen van een spanband, zie 4.4.

Stap 14 - Plaatsen stempel aan deurzijde

Stap 15 - Stempel aan deurzijde onderling verbinden

Stap 16 - Stempel aan deurzijde vast spijkeren aan de vloer

Stap 17 - Stempel aan deurzijde vastnagelen in de containervloer

Stap 18 - Strengen droogzakken in container hangen

## Aanbrengen spanband

| Stap 1 - insteken Steek de band van onder naar boven door de grote opening van de gesp. |  |
| --- | --- |
| Trek de band een stuk door. |  |
| Stap 2 - doorhalen Steek de band door van onder naar boven door de kleine opening van de gesp. |  |
| Stap 3 - terugsteken Haal het uiteinde van de band van boven naar onder weer door de grote opening van de gesp. |  |
| Stap 4 - aantrekken Trek de band aan. |  |
| Uiteindelijk behoort de band dubbel door de gesp te zitten. |  |
| Herhaal de stappen 1 t/m 4 voor alle vier de ogen van de gesp. |  |

| Stap 5 - afmeten Houd voor het op spanning brengen van de band met de spanner ongeveer 50 cm band over vanaf de gesp tot aan het uiteinde. |  |
| --- | --- |
| Stap 6 - spanner positioneren Knijp de spanhendel in Breng de spanner aan op het onderste deel van de band (dus niet het uiteinde van de band). Laat de spanhendel los |  |
| Stap 7 - band aanbrengen in spanner Steek het losse uiteinde van de band in het loopwiel. |  |

| Stap 8 - spannen |  |
| --- | --- |

# Blikpakketten stufmethode

## Inleiding

Vooraf dient men op basis van de laadinstructies te bepalen hoeveel blikpakketten er in de container passen, afhankelijk van de afmetingen van de pakketten. De ruimte tussen de blikpakketten wordt opgevuld met houten stempels evenals hoogteverschillen tussen (gestapelde en niet gestapelde) blikpakketten.

## Persoonlijke beschermingsmiddelen

|  | Alleen bij werken met bandstaal en hout |
| --- | --- |
|  | Alleen bij werken met bandstaal |

## Stufmethode

Stap 1 - Positioneren van blikpakketten tegen de achterwand van de container

Stap 2 - Positioneren van volgende rij(en) blikpakketten

Stap 3 - Plaatsen eerste stempelblokken bij hoogteverschil

Stap 4 - Plaatsen volgende rijen

Stap 5 - Positioneren laatste rij blikpakketten

Stap 6 - Samenstellen stempels

Stap 7 - Positioneren stempels en afkeggen

Stap 8 - Strengen droogzakken in container hangen

# Restrollen

## Inleiding

Restrollen zijn kleine rollen (veelal TSP materiaal) met een gewicht tot ongeveer 6 ton. Afhankelijk van het aantal rollen dient van de standaard stufmethode (7.3) afgeweken te worden.

Indien het onvermijdelijk is om een oneven aantal rollen in een container te stuffen dient een sluitrol te worden gebruikt. Deze methode wordt in 7.4 uitgelegd. Soms is het wenselijk om zowel rest rollen als een ETTS rol in een container te laden. Hiervoor is de combinatiemethode opgenomen (7.5).

Indien de zogenaamde China-rollen (slecht gewikkeld en onverpakt TSP materiaal) gestuft moeten worden, worden de methoden van 7.3, 7.4 en 7.5 licht aangepast. Dit wordt beschreven in 7.6.

## Persoonlijke beschermingsmiddelen

|  | Alleen bij werken met bandstaal en hout |
| --- | --- |
|  | Alleen bij werken met bandstaal |

## Stufmethode (standaard methode)

Stap 1 - Plaatsen achterstempel

Stap 2 - Plaatsen rol

Stap 3 - Afkeggen rol

Stap 4 - Plaatsen volgende rol

Stap 5 - Afkeggen volgende rol

Stap 6 - Plaatsen tussenstempels

Stap 7 - Tussenstempel en keggen onderling verbinden

Stap 8 - Plaatsen tussenhout

Stap 9 - Tussenhout vastnagelen in de containervloer

Stap 10 - Plaatsen volgende rol(len)

Herhaal stap 2 - 8 voor alle volgende rollen

Herhaal stap 2 - 7 voor de voorste rollen in de container

Stap 11 - Plaatsen eindstempel

Stap 12 - Eindstempel onderling verbinden

## Stufmethode met sluitrol

Bij deze methode dient zoveel mogelijk de methode van 7.3 te worden gevolgd. Indien het wenselijk is om een oneven aantal rollen te stuffen of meerdere kleine rollen dan dient de hier beschreven methode gebruikt te worden voor de tier met waar geen twee maar drie rollen moeten staan.

Deze tier moet zoveel als mogelijk naar de deur of achterwand van de container geplaatst worden omdat dit de sterkste kanten delen van de containerwand zijn. Met de keuze van de plaatsing en gewicht van de overige rollen in de container dient hier natuurlijk rekening mee gehouden te worden.

Bij deze methode dient voor de overige rollen de standaard stufmethode gebruikt te worden, zie hiervoor 7.3. Hier wordt alleen het stuffen van de tier met sluitrol behandeld.

Stap 1 - Plaatsen rol

Stap 2 - Afkeggen rol

Stap 3 - Plaatsen volgende rol

Stap 4 - Afkeggen rol

Stap 5 - Plaatsen sluitrol

Stap 6 - Sjorren sluitrol

## Gemengde stufmethode

Deze methode geldt voor het stuffen van restrollen naast een ETTS rol in een container. Bij deze methode dient zoveel mogelijk de methode van 7.3 of 7.4 te worden gevolgd voor de restrollen.

Stap 1 - Achterstempel en ETTS rol plaatsen

Zie 4.3 Stap 1 - stap 4

Stap 2 - Plaatsen zijstempels

Zie 4.3 Stap 9 - stap 13

Stap 3 - Plaatsen tussenstempel

Stap 4 - Tussenstempel onderling verbinden

Stap 5 - Tussenstempel vastnagelen in containervloer

Stap 6 - Stuffen rollen met asgat horizontaal

Zie 7.3 stap 2 - stap 12

## Stempelen op China-rollen

Bij China rollen worden de methoden van 7.3, 7.4 en 7.5 toegepast maar behoeven enkele punten extra aandacht. Deze worden hier behandeld.

Stempelen op de rol

Het is niet de bedoeling om slechts op de buitenste wikkels te stempelen. Stempelen dient zoveel mogelijk op de rechte vlakken van de coil te gebeuren.

## Onderteunen van een sluitrol

Steunen onder sluitrol

Onder een sluitrol dient een steun geplaatst te worden omdat China-rollen vaak slap gewikkeld zijn en gemakkelijk inzakken. Hiervoor kunnen stoeltjes gebruikt worden zoals beschreven in 5.2 stap 6.

# Horizontale rollen van 6.5 tot 8.5 ton

## Inleiding

Horizontale rollen tussen de 6,5 en 8,5 ton worden op een beun geladen in de container. De rollen staan allemaal met het asgat in de lengterichting van de container. De rollen worden in een rij in het midden van de container geladen. Afhankelijk van de afmetingen en het gewicht passen er zo drie tot zes rollen in een container, met een maximaal gewicht van 8,5 ton per rol.

## Persoonlijke beschermingsmiddelen

|  | Alleen bij werken met bandstaal en hout |
| --- | --- |
|  | Alleen bij werken met bandstaal |

## Configuratie

| Aantal rollen in container | Rolgewicht | Maximale diameter rol | Rolbreedte | Liggers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Max |  | Minimaal | Maximaal | Afmetingen | Lengte | Spreiding* |
|  | [t] | [t] | [m] | [m] | [m] | [cm] × [cm] | [m] | [m] |
| 3 | 6,5 | 8,5 | 1,60 | 1,55 | 1,90 | 10×10 | 1,90 | 1,09 |
|  |  |  |  | 0,72 | 1,90 | 15×15 |  |  |
| 4 | 5,4 | 6,8 | 1,60 | 1,09 | 1,44 | 10×10 | 1,44 | 1,15 |
|  |  |  |  | 0,26 | 1,44 | 15×15 |  |  |
| 5 | 4,5 | 5,4 | 1,60 | 0,80 | 1,15 | 10×10 | 1,15 | 1,14 |
|  |  |  |  | 0 | 1,15 | 15×15 |  |  |
| 6 | 3,9 | 4,5 | 1,60 | 0,61 | 0,96 | 10×10 | 0,96 | 1,13 |
|  |  |  |  | 0 | 0,96 | 15×15 |  |  |

*Spreiding: de minimale afstand tussen de buitenste liggers gerekend van hart tot hart

## Monteren beun

Stap 1 - Neerleggen rolblokken

Stap 2 - Plaatsen liggers

Stap 3 - Rolblokken en liggers door middel van hoekprofielen verbinden

## Plaatsen van een rol op een (kleine) beun

Stap 4 - Plaatsen rol op beun

Stap 5 - Plaatsen van A keggen

Stap 6 - Spijkeren van de A keggen

Stap 7 - Vast zetten met staalband

## Stufmethode

Stap 1 - Plaatsen achterbalken

Stap 2 - Plaatsen beun met rol

Stap 3 - Plaatsen volgende rol(len)

Bij 3 rollen: stap 2, 2× herhalen.

Bij 4 rollen: stap 2, 3× herhalen.

Bij 5 rollen: stap 2, 4× herhalen.

Bij 6 rollen: stap 2, 5× herhalen.

Stap 4 - Plaatsen opvulling en onderling verbinden

Stap 5 - Aan weerszijde opsluiten met halve schaaldelen

Stap 6 - S keggen vastnagelen containervloer

Stap 7 Deurstempel plaatsen

Stap 8- Deurstempel vastnagelen in de containervloer

Stap 9 Plaatsen laatste opvulling en onderling verbinden

Stap 10 - Spanbanden aanbrengen

Voor meer informatie over spanbanden aanbrengen, zie 4.4

# Zware rollen van 8.5 tot 5 ton

## Inleiding

Zware rollen zijn rollen afkomstig van KB2 en WB2 met een gewicht van 8.5 tot 13.5 ton.

De rollen worden op grote beunen geplaatst die gedeeltelijk prefab worden aangeleverd en ter plaatse, op maat, worden afgemonteerd. Het stuffen van de rollen en het samenstellen van het benodigde hout wordt in dit hoofdstuk beschreven. De rollen kunnen zowel in een standaard als in een “open top” container geladen worden. De wijze van stuffen is voor beide type container is gelijk. In een “open top container dienen 8 strengen absorbsie materiaal opgehangen te worden.

## Persoonlijke beschermingsmiddelen

|  | Alleen bij werken met bandstaal en hout |
| --- | --- |
|  | Alleen bij werken met bandstaal |

## Samenstellen beunen voor zware rollen

## Prefabriceren van houten delen tbv stuffen

## Stuffen van zware rollen

plaatsen van het achterstempel

plaatsen eerste vulhout

plaatsen eerste beun met rol

plaatsen tweede opsluit balk

tweede opsluitbalk met spitse keggen vast zetten

spitse keggen vast zetten met spijkers

Opvulling achter plaatsen

Opvulling achter completeren en opvulling tussende beunen plaatsen

opvulling zijkant plaatsen

Tweede beun met rol plaatsen

plaatsen tweede opsluit balk

tweede opsluitbalk met spitse keggen vast zetten

Spitse keggen met spijkers vastzetten

Plaatsen voorstempel

1e steun tussen rollen rollen plaatsen

2e steun tussen rollen rollen plaatsen

2e steun en balken tussen de rollen plaatsen

1e steun voor de tweede rol plaatsen

2e steun met containerbalk aan de deurkant plaatsen

1e en 2e steun met balken aan elkaar verbinden

Rollen sjorren met lashband

# Laden van Bolsters

## Inleiding

Bolsters zijn platformen die de afmetingen van een 20” container hebben en worden beladen met 19 of 23 pakketten. Incidenteel met 21 pakketten. De platformen zijn niet voorzien van wanden of een dak. De lading moet dus altijd afgedekt worden om te beschermen tegen weersinvloeden tijdens de reis. Tata Steel verlaadt hier alleen blikpakketten op.

## Persoonlijke beschermingsmiddelen

|  | Alleen bij werken bij bandstaal |
| --- | --- |
|  | Alleen bij werken bij bandstaal |

## Schematisch beladen van bolsters

Stap 1 - Plaatsen eerste pakket

Stap 2 - Plaatsen tweede pakket

Stap 3 - Plaatsen overige pakketten in de rij

Stap 4 - Plaatsen tweede rij

Stap 5 - Plaatsen eerste pakket van de tweede laag

Stap 6 - Plaatsen overige pakketten tweede laag

Herhalen stap 2 t/m 4 voor de tweede laag

Stap 7 - Afdekken pakketten

Stap 8 - Aanbrengen band rondom

Stap 9 - Aanbrengen banden om het zeil

Stap 10 - Aanbrengen langsbanden

belading van bolsters aan de hand van foto’s

Stap 11 - Aanbrengen dwarsbanden

## Belading van bolsters aan de hand van foto’s

## Voorbeeld foto’s afdekken bolsters

# Text boxes

4×

Tiener 160 cm

2 ETTS rollen

Tiener op lengte gezaagd (2×)

Maximale lengte: tiener 50

3 ETTS rollen

4 ETTS rollen

Hoeken van 45°

2 ETTS rollen

4×

3 ETTS rollen

Hoeken van 45°

4×

Hoeken van ±45°

2×

4 ETTS rollen

2 ETTS rollen

Hoeken van ±70°

4×

3 ETTS rollen

2×

Hoeken van ±70°

4 ETTS rollen

2×

Hoeken van ±70°

2 ETTS rollen

4×

4×

4 ETTS rollen

2 / 3 / 4 ETTS rollen

Tiener op lengte gezaagd (2×)

Extra dwarsbalk(en) indien ruimte groter dan 80 cm moet worden overbrugd.

Of: gebruik een langere, op maat gezaagde tiener.

2 / 3 / 4 ETTS rollen

4×

Hoeken van 45°

Hoeken van 45°

6×

2 / 3 / 4 ETTS rollen

4×

Hoeken van ±70°

5×

Hoeken van ±70°

2 / 3 / 4 ETTS rollen

Beunhout op lengte gezaagd (4× per ETTS rol)

2 / 3 / 4 ETTS rollen

2 Keggen per stempel

2 / 3 / 4 ETTS rollen

4×

4×

4×

4×

4×

4×

Hoeken van 45°

4×

2 / 3 / 4 ETTS rollen

2×

2×

Hoeken van ±70°

2×

2×

2×

2×

2 / 3 / 4 ETTS rollen

2 / 3 / 4 ETTS rollen

Tiener op lengte gezaagd

2 / 3 / 4 ETTS rollen

4×

Hoeken van ±45°

2 / 3 / 4 ETTS rollen

2×

2×

Hoeken van ±70°

2 / 3 / 4 ETTS rollen

4×

Hoeken van ±70°

2 / 3 / 4 ETTS rollen

Per container 4 strengen hygrobags toevoegen, naar Hongkong 6 stuks gebruiken

De strengen hygrobags altijd  gelijkmatig verdeeld in de container ophangen

2 Blikpakketten

Blikpakketten met behulp van side-shift zo ver mogelijk in de hoek plaatsen

Volgende blikpakketten aan laten sluiten

Stempelblok moet groot genoeg zijn: minimaal de helft deel van de hoogte van het bovenste pakket moet geblokkeerd worden.

Eerst stempelblokken tegen vorige rij pakketten aan plaatsen

Indien hoogteverschil weer stempelblokken gebruiken

Stempelblok moet groot genoeg zijn: minimaal de helft deel van de hoogte van het bovenste pakket moet geblokkeerd worden.

2×

2×

2×

2×

2×

2×

2×

2×

2×

Per container 4 strengen hygrobags toevoegen, naar Hongkong 6 stuks ainer 10 hygrobags toevoegen, naar Hongkong 16

De strengen hygrobags altijd  gelijkmatig verdeeld in de container ophangen

Balk

Tiener 50

Plaatsing zodanig dat de rollen met het hart tegen de blokken / keggen komen te staan

Positie keg

Indien de keg aan de buitenzijde door ruimtegebrek niet normaal kan worden geplaatst, deze hetzelfde plaatsen als aan de binnenzijde:

buitenzijde                                                    binnenzijde

2×

Hoeken van 45°

8×

Hoeken van 45°

8×

Bij gelijke rollen

Blokken of op maat 
gezaagde lange balken of tieners

Bij ongelijke rollen

Blokken of op maat gezaagde 
lange balken of tieners

1×

1×

Hoeken van ±70°

- Balk met minimale lengte van de 4 sluitingen aan de deur

- Balk moet nauw tegen deur vallen (opsluiten)

2×

2×

2×

Hoeken van 45°

2×

Indien de keg aan de buitenzijde door ruimtegebrek niet normaal kan worden geplaatst, deze andersom plaatsen:

buitenzijde                                                    binnenzijde

Positie keg

Positie sluitrol

De sluitrol mag tot ongeveer 1/3 van de diameter tussen de rollen van de tier zakken.

1/3

2/3

A-sjorring

Balk plaatsen ter hoogte van het asgat van de te plaatsen rollen

Positie containerbalk
tegen containerwand

Tieners op maat zagen

Hoeken van ±45°

Hoeken van ±70°



(

Maximale afstand:

breedte te plaatsen rol

Minimale afstand (hart tot hart): spreiding

Bij middelste ligger profielen afwisselend links en rechts plaatsen

Per kruising één hoekprofiel

2×

6×

6×

Afhankelijk van grootte tussenruimte gat tussen rollen opvullen met massieve blokken of een frame en deze onderling vastnagelen.

Minimale dikte balken 10×10 cm. Indien nodig platte keggen tussen blokken gebruiken.

Indien frame, dan in lengterichting container minimaal 3 balken van 15×15 cm gebruiken.

27xxx

27xxxx

Hoeken van ±70°

Hoeken van 45°

27186×

27186×

Hoeken van ±70°

2

2

Hoeken van 45°

Pakketten laden vanuit het midden om zo een symmetrische belading te krijgen

Pakketten met behulp van 
side-shift zo strak mogelijk tegen elkaar laden

Tweede rij zo gelijk mogelijk (symmetrisch) als de eerste rij laden

Zeil zo veel mogelijk onder de pakketten duwen

1x Groen bandstaal 
(dikte 1 mm, breedte 31,57mm) machinaal spannen en verzegelen (zegel 2 keer ingeknepen)

Hoekbeschermers

gebruiken op

alle hoeken

Hoekbeschermers gebruiken op alle hoeken

4x bindband

(dikte 1 mm, breedte 31,57mm)

Hoekbeschermers gebruiken op alle hoeken

2x groen bandstaal 
(dikte 1 mm, breedte 31,57mm) machinaal spannen en verzegelen (zegel 2 keer ingeknepen)

Banden bevestigen aan vastzetpunten

Hoekbeschermers gebruiken op alle hoeken

4x groen bandstaal 
(dikte 1 mm, breedte 31,57mm) machinaal spannen en verzegelen (zegel 2 keer ingeknepen)

Banden bevestigen aan vastzetpunten